Godziesze Wielkie, dnia 01 kwietnia 2010 roku.

Załącznik nr 1 do decyzji Nr OŚ.7624/19/09/10

z dnia 01.04.2010r

Charakterystyka przedsięwzięcia

Budowa budynku o wymiarach 40 x 15, powierzchnia zabudowy 600 m2 chlewni – tuczarni o obsadzie 390 szt. tucznika i 30 szt. macior. Budynek zlokalizowany będzie na terenie działki nr 199 w miejscowości Kakawa Stara.

Działka jest własnością inwestora Pana Całki. Obecnie na działce znajduje się budynek inwentarski o obsadzie 390 warchlaków i 30 szt. macior. Nowo projektowany budynek włączony zostanie do istniejącego gospodarstwa rolnego zlokalizowanego na działce nr 199 Stara Kakawa i łącznie tworzyć będą obsadę wynoszącą 390 szt tuczników i 60 szt macior.

Nowo projektowany budynek wykonany będzie z pustaków. Tynki wewnątrz cementowowapienne, białkowe, posadzki zaś wykonane będą z zagęszczonego betonu z uszczelnieniem za pomoc np. Klutanitu. Dach nowej hali będzie dwuspadowy pokryty blachą trapezową.

Dźwigary dachowe drewniane zabezpieczone zostaną środkami grzybobójczymi.

Do tymczasowego gromadzenia zużytej odchodami zwierzęcymi ściółki słomianej oraz do

gromadzenia ścieków pochodzących z mycia podłoża hali i na ewentualnie zanieczyszczone

wody opadowe spływające z płyt gnojowej na której znajdować się będzie zużyta słoma

służyć będzie istniejąca płyta gnojowa.

Nowo projektowany budynek graniczyć będzie:

od strony północnej w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się pola uprawne a za nimi w

odległości około 250 m w kierunku północnym zabudowa zagrodowa, od strony wschodniej

w odległości około 100 m droga asfaltowa a za nią zabudowa zagrodowa, od południa w odległości około 150 m zabudowa zagrodowa od zachodu pola uprawne i około 450 m na

zachód pojedyncza zabudowa zagrodowa.

Budynek składać się będzie z instalacji siły i światła oraz instalacji odgromowej, układu

wentylacji mechanicznej zbudowanej z 4 wentylatorów dachowych umieszczonych po dwa w

północnej części hali i południowej części hali o wydajności 3020  m3/h każdy ( wszystkie

wentylatory sterowane będą automatycznie – zaprogramowane czujniki), a także w klapy

uchylne do nawiewu powietrza świeżego znajdującego się w otworach okiennych – 12 okien

po 6 z każdej strony wzdłuż budynku. Poza tym w budynku wykonana zostanie instalacja

wodna zasilana z wodociągu gminnego, instalacja kanalizacji wewnętrznej zbierająca ścieki z

mycia hal po zmianie obsady i kierujące ją do zewnętrznego zbiornika bezodpływowego.

Inwestycja realizowana jest na terenach będących własnością inwestora na terenie którym

znajduje się dom mieszkalny inwestora, pomieszczenia gospodarcze, garaż oraz silosy na

paszę. Do terenu planowane budy doprowadzone są już media – energia elektryczna i woda z wodociągu gminnego oraz wykonana jest droga dojazdowa – Żwirowa będąca odnogą od

drogi asfaltowej.

W czasie realizacji przedsięwzięcia część działki przewidzianej pod budowę nowego budynku chlewni, nie jest porośnięta roślinnością wysoką podlegającą ochronie, a zatem nie występuje konieczność wycinki drzew.

Część terenu znajdującego się w pobliżu lokalizacji wykorzystywana będzie do okresowego

magazynowania niezbędnych materiałów budowlanych takich jak np. pustaki, kable, rurociągi

itp. oraz do wykonywania wszelkich prac budowlano-instalacyjnych. Nie przewiduje się

wykorzystania terenu do innych celów niż wymienione.

Prace ziemne spowodują przekształcenie powierzchni ziemi i gleby w wyniku realizacji

wykopów pod posadowienie budowanej hali i przedłużenie uzbrojenia terenu. Okresowo w

trakcie realizacji inwestycji wzrośnie ruch samochodowy związany z dostawą materiałów

budowlanych i wyposażenia technologicznego, których dostawa odbywać się będzie

transportem samochodowym ciężarowym od strony budynków mieszkalnych.

W związku z pracą maszyn i urządzeń występować oddziaływanie w zakresie przyrostu

emisji zanieczyszczeń do powietrza i emisji hałasu. Ze względu na stosunkowo niewielką

skalę przedsięwzięcia prace realizacyjne, przy sprawnie prowadzonej inwestycji, będą procesem relatywnie krótkotrwałym. Prowadzone prace realizacyjne oddziaływać będą na

poszczególne elementy środowiska naturalnego.

Przedsięwzięcie polegać będzie na hodowli tuczników w nowoprojektowanej budynku

chlewni. Obecnie na terenie gospodarstwa inwestora znajduje się budynek chlewni w którym

inwestor prowadzi proces hodowlany tuczników w obsadzie 150 warchlaków i 30 macior.

Planowany budynku chlewni – tuczarni przewidziany jest na obsadę 390 szt tuczników i 30

macior. Cykl hodowlany odbywa się dwa razy do roku. Wyproszenie macior odbywać się

będzie w istniejącym budynku. Maciory z budynku projektowanego przeganiane są do

istniejącej chlewni w celu wyproszenia po czym po okresie 4 – 8 tygodni przeganiane są wraz z warchlakami z powrotem do chlewni projektowanej. Po wybudowaniu budynku w

istniejąca chlewnia służyć będzie jako tak zwana “ Porodówka”. Po wyproszeniu w

istniejącej chlewni znajdować się będzie 390 warchlaków i 30 macior. Po okresie 5 miesięcy

tak jak kończy się cykl hodowlany tuczniki sprzedawane są na ubój. Po każdym cyklu

hodowlanym budynki poddawane są czyszczeniu, myciu. Maciory na czas mycia przeganiane

będą z budynku istniejącego do projektowanego, po umyciu z projektowanego wszystkie

maciory na okres mycia przeganiane są do budynku istniejącego. Po umyciu budynku

istniejącego 30 szt. macior z powrotem przeganiane są do budynku projektowanego.

W projektowanym budynku o wymiarach 40 x 15, h = 6m z kątem nachylenia dachu 200

przewiduje się chów macior w ilości 35 szt w systemie takim samym jak w budynku

istniejącym to jest system z pełną posadzką na głębokiej ściółce. Część legowiska jest prawie całkowicie pokryta warstwą słomy. Obornik usuwany jest okresowo dla uniknięcia

nadmiernego zawilgocenia ściółki. Częstotliwość usuwania obornika wynosi 1 – 4 razy w

ciągu roku ( 2 razy w ciągu jednego cyklu hodowlanego) i zależna jest od rodzaju ściółki,

głębokości powierzchni ścielonej oraz od sposobu zarządzania hodowlą. Oprócz tego

usuwanie części wilgotnej ściółki może być przeprowadzane raz w tygodniu. Obornik

przechowywany jest w pryzmach na płycie obornikowej otwartej.

System chowu tuczników jest również identyczny z wyjątkiem podłogi. W nowo

projektowanym budynku system utrzymania prosiąt i tuczników odbywa się na całkowitej

betonowej podłodze na głębokiej ściółce. Ściółka dostarczana jest w małych porcjach dla

zapewnienia dobrostanu zwierząt. System ten stosowany będzie w budynku zamkniętym.

Pomieszczenie podzielone jest na boksy dla 20 świń. Kojce mogą się różnić ale zwykle

wstępuje w nich część legowiskowa ze słomą i strefą żywieniową, która może być

podniesiona a dostęp do niej zapewniają stopnie. Część legowiskowa będzie ścielona. Kojce

będą rozmieszczone po obu stronach budynku z centralnym gankiem paszowy. Wyróżnianie

ma miejsce w części ścielonej. Usuwanie odchodów i czyszczenie odbywa się za pomocą

przenośnika czołowego po każdym cyklu chowu. Liczba tuczników w kojcu wynosi 15 – 25

sztuk.